Płoty, dnia 12 kwietnia 2017 r.

……………………………………

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi

- Zamawiający: GMINA PŁOTY, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, reprezentowana przez:

- mgr inż. Mariana Malińskiego – Burmistrza

- przy kontrasygnacie   Skarbnika Gminy – Elżbiety Charkiewicz

- Opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu. Przedmiotowy sprzęt musi być fabrycznie nowy.

Zakup przedmiotowego sprzętu dokonywany jest w ramach realizacji zadania pn.: „Zakup sprzętu służącego do ochrony przyrody - rzeki Regi” finansowanego w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na podstawie UMOWY DOTACJI NR 2017D0056S z dnia 02 marca 2017 r.

PARAMETRY TECHNICZNE  I WYPOSAŻENIE ŁODZI:

- łódź wykonana z aluminium odpornego na korozję, lakierowana od zewnątrz,

- długość kadłuba od 4,50 m  do  5,00 m

- szerokość kadłuba (bez odbojnic)  - min. 2,00 m,

- załoga – max. 5-6 osób,

- masa jednostki pustej wyposażonej max. 250 kg,

- kategoria projektowa – C/D,

- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Polski Rejestr Statków,

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji.

- podłoga i górny pokład z blachy ryflowanej,

- ławka rufowa z bakistą rufową z klapą aluminiową i spływem podsilnikowym,

- standardowa rolka dziobowa,

- standardowa rolka rufowa,

- ławka dziobowa z komorą wypornościową,

- standardowy fotel sternika na stopie z obrotnicą

- standardowe oświetlenie nawigacyjne (lampa topowa biała, lampa burtowa zielona, lampa burtowa czerwona),

- elektryczny panel sterowniczy,

- cztery standardowe kangi cumownicze,

- konsola sterownicza – pulpit sternika, w skład którego wchodzą: reling konsoli, szyba konsoli z tworzywa sztucznego, kierownica, przekładnia kierownicza, sterociąg, przepusty z tworzywa sztucznego na kable i przewody,

- standardowe wzmocnienie burt,

- standardowe wzmocnienie pawęży,

- standardowe wzmocnienie dna,

- standardowe lakierowanie zewnętrzne burt (jednobarwne, kolor z palety kolorów standardowych),

- instalacja elektryczna (podłączenie elementów osprzętu elektrycznego do panela sterowniczego, akumulatora i silnika),

- ucho dziobowe,

- aluminiowe mocowanie na czujnik echosondy na pawęży,

- aluminiowe mocowanie na anodę,

- spust wody z kokpitu (w zależności od konfiguracji)

- napisy: STRAŻ RYBACKA,

- silnik zaburtowy min 40 KM,

- kolumna L,

- stelaż rufowy,

- pianowanie komór wypornościowych,

- oświetlenie alarmowe, system ZURA,

- szperacz 360 st ,

- akumulator – o parametrach zgodnych z wymaganiami silnika i osprzętu

- cięgna,

- główny wyłącznik prądu,

- olej - ilość i rodzaj wg zaleceń producenta silnika.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEPKI DO PRZEWOZU ŁODZI:

- dopuszczalna masa całkowita – do 1000 kg;

- dopuszczalna ładowność – do 750 kg,

- belka tylna oświetleniowa – możliwość demontażu,

- rolki i mocowania do bezpośredniego przewozu łodzi,

- przeznaczona do przewozu łodzi o długości do 5 m,

- wciągarka,

- komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji.

Jeżeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub lepsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu (w formie papierowej bądź na płycie CD) rysunki, zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych ww. asortymentu, potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego.

Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na kadłub oraz  gwarancja na osprzęt zostanie udzielona przez producentów poszczególnych elementów, nie krócej niż na 24 miesiące, licząc od dnia protokolarnego ich odbioru.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin realizacji zamówienia:  40 dni od dnia podpisania Umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

  - udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy               w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wraz z ofertą Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  - Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego - załącznik nr 2;

  - rysunki, zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych ww. asortymentu, potwierdzających spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego  (w formie papierowej bądź na płycie CD)

- Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty niepodlegajace odrzuceniu.

- Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena ofertowa. Cenę należy podać                  w walucie PLN. Ceną ofertową brutto będzie cena przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu, zawierającą podatek VAT. Cena ofertowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oferowana cena brutto jest ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za wykonanie zamówienia.

- Inne istotne warunki zamówienia:

- Zostały zawarte w we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”.

- Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być popisana przez osobę upoważnioną.

- Miejsce i termin złożenia oferty

- Ofertę można złożyć: osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w Sekretariacie, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faxem na nr (91) 38 51 866 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: i.majewska@ploty.pl

  - Ofertę należy złożyć do dnia 19.04.2017r., do godziny 13:00

Załącznik nr 1

___________________, dnia _____________

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa / Imię i Nazwisko: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| NIP / REGON: |  |
| Tel. / Fax.: |  |
| e-mail: |  |

- Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu”

- Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aluminiowa łódź motorowa |  |  |  |
| 2. | Silnik zaburtowy |  |  |  |
| 3. | Przyczepa do przewozu łodzi |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Słownie cena brutto: ………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu (w formie papierowej bądź na płycie CD) rysunki, zdjęcia i opis techniczny z podaniem parametrów technicznych ww. asortymentu potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego..

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

- W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy/zlecenia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

- Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________

(data i podpis osoby uprawnionej)

Załącznik 2

.........................................................

Nazwa i adres Wykonawcy

(pieczątka firmowa)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu zapytanie ofertowe o cenę wykonania zadania: „Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu”

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Reprezentując

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... (Pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że:

1) POSIADAM (MY) uprawienia do wykonywania zamówienia.

2) POSIADAM (MY) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dyspozycję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.

3) ZNAJDUJĘ (MY) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczę (my) niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w tym oświadczeniu.

....................................., dnia .....................................

………………………………………..

(podpis i pieczęć wykonawcy/wykonawców)

Załącznik nr 3

UMOWA NR.................... WZÓR

zawarta w dniu …….. 2017r. w Płotach pomiędzy

Gminą Płoty z siedzibą w Urzedzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1,           72-310 Płoty

reprezentowaną przez:

- mgr inż. Mariana Malińskiego – Burmistrza

przy kontrasygnacie   Skarbnika Gminy – Elżbiety Charkiewicz

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: ”Zakup i dostawa aluminiowej łodzi motorowej z silnikiem zaburtowym oraz przyczepy do jej przewozu”.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy.

§ 3

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminie 40 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Przekazania przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzone spisaniem końcowego protokołu odbioru. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę                              i przedstawiciela Zamawiającego.

- Data wykonania przedmiotu umowy rozumiana jest jako termin bezusterkowego odbioru końcowego i ostateczne przekazanie przedmiotu zamówienia zamawiającemu.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym umowa w § 1, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto...............................zł (słownie:...........),        w tym cena netto ............................... zł + ……% podatku VAT w wysokości.................zł, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmian cen.

- Zamawiający, po podpisaniu niniejszej umowy może udzielić Wykonawcy zaliczki w wysokości 30% ceny ofertowej brutto na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej lub faktury proformy. Wypłata zaliczki nastąpi w ciągu 7 dniu od otrzymania  faktury zaliczkowej lub faktury proformy.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury końcowej w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania dotacji na realizację przedmiotowego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie na rachunek Wykonawcy o numerze …………………………………………………………………………………….…....

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

§ 5

- Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na kadłub oraz  gwarancja na osprzęt zostanie udzielona przez producentów poszczególnych elementów, nie krócej niż na 24 miesiące.

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

§ 6

- Zamawiający w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wydanego mu przedmiotu umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej               w ciągu 7 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunięcia.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez straty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu zamówienia.

- Niniejsza umowy stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 7

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub w za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 6 ust. 1,                w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- W przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy bez wad, przekraczającej 30 dni, w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

- W razie nieterminowej zapłaty faktury przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na warunkach ogólnych, przewyższającego kary umowne.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

W przypadku wadliwie wykonanej pracy, Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9

- W sprawach nieregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego łącznie z rozstrzygnięciem sądowym przez sąd określony miejscowo dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygały sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								 WYKONAWCA